Лабораторна робота № 14

Тема. Визначення питомої теплоємності твердого тіла.

Мета: визначити питому теплоємність речовини калориметричним методом.

Обладнання: мензурка з водою, калориметр, термометр, терези з важками, досліджуване тіло, посудина з гарячою водою.

Теоретичні відомості

У даній роботі використовується калориметр (від лат. «calor» – тепло і грец. «metreo» – вимірюю). Він складається (див. рис.) з двох тонкостінних циліндричних стаканів 1 і 2, дно меншого відділено від дна більшого циліндра теплоізоляційною підставкою 3. Калориметр закривають теплоізоляційною кришкою 4 з отвором для термометра.

Основною характеристикою калориметра є його теплоємність С = с1m1+сс mс, де с1, m1 – відповідно питома теплоємність води і її маса у меншому стакані, а сс < c1 і mс < m1, то добутком сс mс часто нехтують.

Розрахункові формули

| Q1 = c1m1(t – t1) | – кількість теплоти, одержана водою в калориметрі, де t1 – початкова температура холодної води, t – температура води з тілом після встановлення теплової рівноваги. |
| --- | --- |
| Q2 = c2m2(t2 – t) | – кількість теплоти, віддана тілом воді, де с2 – питома теплоємність тіла, m2 – маса тіла, t2 – початкова температура тіла. |

Рівняння теплового балансу:                   ,

Звідси

Хід роботи

1. Наливаємо в калориметр холодну воду з мензурки  –  150 або 100 мл (це 100-150 г). Вимірюємо початкову температуру води t1.

2. За допомогою важільних терезів вимірюємо масу тіла m2, теплоємність якого будемо визначати.

3. Опускаємо тіло на нитці в гарячу воду і вимірюємо через 2-3 хв

температуру гарячої води t2. Це буде початкова температура тіла.

4. Зануримо досліджуване тіло в калориметр. Після встановлення теплової рівноваги вимірюємо температуру t.

5. Дані досліду занесемо до таблиці:

| m1, кг | t1, °С | m2, кг | t2, °С | t, °С | Q1, Дж | c2, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Обчислимо кількість теплоти, яку одержала вода в калориметрі:

Q1 = _____________________________________________

7. Обчислимо питому теплоємність тіла:

1

с2 =

____________________________________________________________

8.  Дані обчислень занесемо до таблиці і визначимо, з якого матеріалу виготовлене тіло.

Висновок: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольне питання

Чому при виконанні роботи користуються саме калориметром? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2

# Text boxes

c1m1(t - t1)= c2m2(t2 - t)

Q1=Q2