Лабораторна робота № 5

Тема. Градуювання пружини та вимірювання сили динамометром.

Мета: навчитися градуювати пружину, отримувати шкалу з певною ціною поділки та вимірювати сили.

Обладнання: динамометр, шкалу якого закрито смужкою паперу, набір важків, вагою 1 Н, штатив з муфтою, лапкою, брусок та інші тіла, вагу яких треба визначити.

Хід роботи

- Закріплюємо динамометр із закритою шкалою вертикально в лапці штатива. Відмічаємо олівцем горизонтальною рискою положення покажчика динамометра – це буде нульова поділка шкали.

- Підвішуємо до гачка динамометра важок з набору. Він розтягує пружину з силою 1 Н. Нове положення покажчика динамометра також відмічаємо горизонтальною рискою на паперовій смужці.

- Підвішуємо до динамометра другий, третій, четвертий важки з набору. Кожного разу відмічаємо рисочками положення покажчика.

- Знімаємо динамометр з штатива і навпроти горизонтальних рисочок, починаючи з верхньої, проставляємо цифри 0, 1, 2, 3, 4. Вище, над числом 0, напишемо букву Н, що означає одиницю вимірювання – ньютон.

- За допомогою лінійки ділимо відстань між рисками на 10 рівних частин. Одержуємо шкалу з ціною поділки 0,1 Н.

- Вимірюємо проградуйованим динамометром вагу бруска та інших тіл. Дані вимірювань занесемо до таблиці.

| № п.п | Тіло | Вага Р, Н |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Висновок: ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Контрольні питання

1. Яку мінімальну і яку максимальну силу можна виміряти даним динамометром? __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Яку силу ми вимірюємо за допомогою динамометра в цій роботі? Які ще види сил можна виміряти динамометром?  _____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

3. На чому заснована будова динамометра?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Вкажіть на шкалі значення сил, що розтягують пружини.

2