Лабораторна робота № 4

Тема. Визначення опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.

Мета: навчитися визначати опір провідника за допомогою вольтметра і амперметра.

Обладнання: джерело постійного струму, вимикач (ключ), вольтметр, амперметр, два дротяні резистори з опором 1...4, з’єднувальні провідники.

Теоретичні відомості

З закону Ома опір провідника , де U – напруга на кінцях провідника, І – сила струму в провіднику.

Хід роботи.

1. Накреслимо схему електричного кола, що складається з послідовно з’єднаних джерела струму, вимикача, двох резисторів і амперметра, відмітивши полярність джерела струму і амперметра.

2. За схемою складаємо електричне коло.

3. Після перевірки електричного кола вчителем замикаємо ключ і вимірюємо силу струму в колі: І = ____________________  Розмикаємо ключ.

4. Приєднуємо вольтметр до одного з резисторів (паралельно). Замикаємо ключ і вимірюємо напругу на резисторі U1 = ________

Розмикаємо ключ.

5. Приєднуємо вольтметр до іншого резистора (паралельно). Замикаємо ключ і вимірюємо напругу на резисторі U2 = ________

Розмикаємо ключ, розбираємо електричне коло.

6. За одержаними даними обчислюємо опори резисторів:

R1 = ____________

R2 = ____________

7. Додаткове завдання.

Використовуючи дані вимірювань, побудувати на одному рисунку графіки залежності сили струму від напруги, починаючи їх з початку координат: при напрузі 0 сила струму також дорівнює 0. У висновку відзначити як проходить графік залежності І (U) для провідника з більшим опором.

1

Висновок: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні питання

1. Як зміняться покази амперметра і вольтметра в даній роботі, якщо струм по резистору пропускати тривалий час? Чому?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Як змінилась би сила струму в колі, якби замість амперметра у нього ввімкнули послідовно вольтметр? _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Чому вольтметр практично показуватиме «нуль» на одному із  з’єднувальних провідників? ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2