Лабораторна робота № 6

Тема. Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників.

Мета: закріпити уміння складати електричне коло, вимірювати силу струму і напругу, визначати опір ділянки кола; навчитися досліджувати закономірності законів послідовного з'єднання провідників.

Обладнання: джерело струму; резистор; низьковольтна лампа на підставці; амперметр; вольтметр; вимикач; з'єднувальні провідники.

Теоретичні відомості

Послідовним називається таке сполучення, при якому кінець одного провідника сполучається з початком другого. При послідовному сполученні провідників:

І = І1 = І2 (1);         U = U1  + U2 (2);           Rпосл. з. = R1 + R2 (3)

Коли відомий струм І, що проходить через провідник, і напруга на ньому U, опір визначається за законом Ома  для ділянки кола:   (4).

Хід роботи

1. Скласти електричне коло за схемою, наведеною на рис. 1,  з'єднавши послідовно резистор та лампочку, але ключ не вмикати без дозволу вчителя. Після того як учитель перевірить правильність складеної схеми, увімкнути ключ.

2. Виміряйте силу струму та напругу в лампочці.

(І1, U1)

3. Змініть положення амперметра та вольтметра за схемою

(рис. 2).

4. Виміряйте силу струму та напругу на резисторі.

(І2, U2)

5. Знову змініть положення амперметра та вольтметра за схемою (рис. 3).

6. Виміряйте силу струму та напругу на ділянці кола з резистором та лампочкою.

(І, U)

7. Обчисліть опір лампочки, резистора та ділянки кола (лампочки з резистором) за законом Ома (4).

R1 = _____________________________;

R2 = _____________________________;

R3 = _____________________________;

8. Запишіть отримані дані у таблицю.

| № | Сила струму І, А | Напруга U, В | Опір R, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

1

9. За допомогою отриманих даних перевірте, чи виконуються закони для кола з послідовним з'єднанням провідників, тобто формули  (1), (2), (3)

І = І1 = І2 __________________________________________;

U = U1  + U2 ________________________________________;

R = R1 + R2 _________________________________________.

10. Зробіть висновки щодо отриманих вами результатів дослідів та розрахунків.

Висновок: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Контрольні питання

1. Чому, на вашу думку, при послідовному з'єднанні провідників сила струму не змінюється, а напруга змінюється?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Як з’єднані електричні лампочки в ялинковій гірлянді? Чому?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Коло складається з трьох послідовно з'єднаних провідників, опір яких дорівнює 4Ом, 6Ом та 5Ом. Який струм буде йти через третій провідник, якщо їх приєднати до джерела струму напругою 45 В?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2