Лабораторна робота №7

Тема. Дослідження електричного кола з  паралельним з'єднанням провідників.

Мета: закріпити уміння складати електричне коло,  навчитися досліджувати закономірності  паралельного з'єднання провідників.

Обладнання: джерело струму; резистор; низьковольтна лампа на підставці, амперметр; вольтметр; вимикач; з'єднувальні провідники.

Теоретичні відомості

Паралельним називається таке сполучення, при якому одні кінці всіх провідників сполучаються в один вузол, другі кінці – в другий. При паралельному сполученні провідників:

І = І1 + І2 (1);         U = U1  = U2 (2);            (3).

Коли відомий струм І, що проходить через провідник, і напруга на ньому U, опір визначається за законом Ома  для ділянки кола:    (4).

Хід роботи

1. Скласти електричне коло за схемою, наведеною на рис. 1 , з'єднавши паралельно резистор та лампочку, але ключ К не вмикати без дозволу вчителя. Після того як учитель перевірить правильність складеної схеми, увімкнути ключ К.

2. Виміряйте силу струму та напругу на лампочці.

(І1, U1)

3. Змініть положення амперметра та вольтметра за схемою

(рис. 2).

4. Виміряйте силу струму та напругу на резисторі.

(І2, U2)

5. Знову змініть положення амперметра та вольтметра за схемою (рис. 3).

6. Виміряйте силу струму та напругу на ділянці кола з резистором та лампочкою.

(І3, U3)

7.  Обчисліть опір лампочки, резистора та ділянки кола за законом Ома (4).

R1 = _____________________________;

R2 = _____________________________;

R3 = _____________________________;

8. Запишіть отримані дані у таблицю.

| № | Сила струму І, А | Напруга U, В | Опір R, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

1

9. За допомогою отриманих даних перевірте, чи виконуються закони для кола з паралельним з’єднанням провідників, тобто формули  (1), (2), (3)

І = І1 + І2 _______________________________________;

U = U1  = U2 _____________________________________;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Порівняйте   І з І3,  U з U3   та  R з R3

10. Зробіть висновки щодо отриманих вами результатів дослідів та розрахунків.

Висновок: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Контрольні питання

1. Чому, на вашу думку, при паралельному з'єднанні провідників сила струму змінюється, а напруга не змінюється?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Як з’єднані споживачі електроенергії в квартирах? Чому?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Коло складається з трьох однакових паралельно з'єднаних провідників, загальний опір яких дорівнює 4 Ом. Який струм буде йти через кожний провідник, якщо їх приєднати до джерела струму напругою 48 В? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2